Компенсаторы сильфонные осевые ОПН

PN 16

| Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход, 1000 циклов | Осевой ход, 50 циклов | Осевой ход, 5000 циклов | Коэффициент местного сопротивления | Эффективная площадь | Жесткость | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | D | S | D1 | L |  |  |  |  | Sэф | H/MM | G |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |  | см2 | Н/мм | кг |
| ОПН-16-125-90 | 125 | 133 | 4,0 | 171 | 381 | 28 | 45 | 13,5 | 0,220 | 190 | 244 | 5 |
| ОПН-16-150-100 | 150 | 159 | 4,5 | 203 | 387 | 35 | 50 | 15,0 | 0,200 | 279 | 218 | 6 |
| ОПН-16-200-140 | 200 | 219 | 6,0 | 259 | 433 | 45 | 70 | 21,0 | 0,115 | 452 | 291 | 12 |
| ОПН-16-250-160 | 250 | 273 | 7,0 | 319 | 612 | 50 | 80 | 24,0 | 0,103 | 680 | 350 | 26 |
| ОПН-16-300-180 | 300 | 325 | 7,0 | 373 | 631 | 60 | 90 | 27,0 | 0,087 | 960 | 324 | 32 |
| ОПН-16-350-180 | 350 | 377 | 7,0 | 431 | 640 | 65 | 90 | 27,0 | 0,129 | 1269 | 400 | 37 |
| ОПН-16-400-190 | 400 | 426 | 7,0 | 485 | 668 | 70 | 95 | 28,5 | 0,113 | 1575 | 579 | 58 |
| ОПН-16-500-200 | 500 | 530 | 8,0 | 600 | 682 | 85 | 100 | 30,0 | 0,093 | 2444 | 608 | 85 |
| ОПН-16-600-200 | 600 | 630 | 8,0 | 706 | 695 | 90 | 100 | 30,0 | 0,080 | 3419 | 613 | 112 |
| ОПН-16-700-210 | 700 | 720 | 8,0 | 797 | 698 | 95 | 105 | 31,5 | 0,060 | 4363 | 698 | 140 |
| ОПН-16-800-210 | 800 | 820 | 8,0 | 911 | 726 | 95 | 105 | 31,5 | 0,057 | 5745 | 637 | 158 |
| ОПН-16-900-210 | 900 | 920 | 10,0 | 1015 | 704 | 95 | 105 | 31,5 | 0,045 | 7182 | 706 | 194 |
| ОПН-16-1000-220 | 1000 | 1020 | 10,0 | 1117 | 726 | 95 | 110 | 33,0 | 0,040 | 8638 | 872 | 229 |

PN 25

| Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход, 1000 циклов | Осевой ход, 50 циклов | Осевой ход, 5000 циклов | Коэффициент местного сопротивления | Эффективная площадь | Жесткость | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | D | S | D1 | L |  |  |  |  | Sэф | H/MM | G |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |  | см2 | Н/мм | кг |
| ОПН-25-50-70 | 50 | 57 | 3,5 | 105 | 349 | 20 | 35 | 10,5 | 0,350 | 68 | 322 | 2 |
| ОПН-25-65-70 | 65 | 76 | 3,5 | 105 | 349 | 20 | 35 | 10,5 | 0,350 | 68 | 322 | 2 |
| ОПН-25-80-70 | 80 | 89 | 3,5 | 120 | 359 | 20 | 35 | 10,5 | 0,300 | 89 | 296 | 3 |
| ОПН-25-100-80 | 100 | 108 | 4,0 | 143 | 370 | 25 | 40 | 12,0 | 0,260 | 133 | 259 | 4 |
| ОПН-25-125-90 | 125 | 133 | 4,0 | 172 | 382 | 28 | 45 | 13,5 | 0,220 | 190 | 366 | 6 |
| ОПН-25-150-100 | 150 | 159 | 4,5 | 204 | 396 | 35 | 50 | 15,0 | 0,200 | 279 | 326 | 7 |
| ОПН-25-200-140 | 200 | 219 | 6,0 | 261 | 442 | 45 | 70 | 21,0 | 0,115 | 452 | 387 | 14 |
| ОПН-25-250-160 | 250 | 273 | 7,0 | 319 | 621 | 50 | 80 | 24,0 | 0,103 | 680 | 350 | 27 |
| ОПН-25-300-180 | 300 | 325 | 7,0 | 374 | 632 | 60 | 90 | 27,0 | 0,087 | 960 | 401 | 33 |
| ОПН-25-350-180 | 350 | 377 | 7,0 | 431 | 658 | 65 | 90 | 27,0 | 0,129 | 1269 | 560 | 38 |
| ОПН-25-400-190 | 400 | 426 | 7,0 | 485 | 678 | 70 | 95 | 28,5 | 0,113 | 1575 | 723 | 60 |
| ОПН-25-500-200 | 500 | 530 | 8,0 | 600 | 692 | 85 | 100 | 30,0 | 0,093 | 2444 | 743 | 94 |
| ОПН-25-600-200 | 600 | 630 | 8,0 | 706 | 713 | 90 | 100 | 30,0 | 0,080 | 3419 | 736 | 125 |
| ОПН-25-700-210 | 700 | 720 | 8,0 | 797 | 710 | 95 | 105 | 31,5 | 0,060 | 4363 | 889 | 145 |
| ОПН-25-800-210 | 800 | 820 | 8,0 | 911 | 743 | 95 | 105 | 31,5 | 0,057 | 5745 | 811 | 184 |
| ОПН-25-900-210 | 900 | 920 | 10,0 | 1015 | 719 | 95 | 105 | 31,5 | 0,045 | 7182 | 1028 | 223 |
| ОПН-25-1000-220 | 1000 | 1020 | 10,0 | 1117 | 742 | 95 | 110 | 33,0 | 0,040 | 8638 | 1045 | 279 |