Компенсатор осевой (СТЭ)

Технические характеристики

| Ду | Обозначение | Марка компенсатора | Осевая компенсирующая способность, мм (+растяжение/ -сжатие) | Общая длина компенсатора, L,мм* | Длина сильфона, Lc,мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | СТЭ 193 | КО-15-16-26 | 26(+6/-20) | 276 | 100 | 0,57 |
| DN15 | СТЭ 193-01 | КО-15-16-40 | 40(+10/-30) | 280 | 129 | 0,58 |
| DN20 | СТЭ 194 | КО20-16-26 | 26(+6/-20) | 276 | 100 | 0,68 |
| DN20 | СТЭ 194-01 | КО-20-16-40 | 40(+10/-30) | 280 | 129 | 0,69 |
| DN25 | СТЭ 195 | KO-25-16-40 | 40(+10/-30) | 321 | 100 | 1,2 |
| DN32 | СТЭ 197 | KO-32-16-40 | 40(+10/-30) | 276 | 100 | 1,2 |
| DN40 | СТЭ 218 | KO-40-16-40 | 40(+10/-30) | 305 | 100 | 1,73 |
| DN50 | СТЭ 247 | КО-50-16-25 | 25(+12,5/-12,5) | 270 | 68 | 1,74 |
| DN65 | СТЭ 249 | КО-65-16-40 | 40(+10/-30) | 286 | 82 | 2.4 |
| DN80 | СТЭ 248 | КО-80-16-40 | 40(+20/-20) | 320 | 128 | 3,83 |
| DN100 | СТЭ 384 | КО-100-16-50 | 50(+25/-25) | 367 | 95 | 3,6 |
| DN150 | СТЭ 385 | KO-150-16-50 | 50(+25/-25) | 428 | 134 | 8,55 |
| DN200 | СТЭ 386 | KO-200-16-80 | 8О(+40/-4О) | 550 | 243 | 20,1 |
| DN250 | СТЭ 404 | KO-250-16-80 | 8О(+40/-4О) | 576 | 269 | 25,9 |
| DN300 | СТЭ 405 | KO-300-16-80 | 8О(+40/-4О) | 562 | 254 | 38,3 |
| DN350 | СТЭ 406 | КО-350-16-80 | 8О(+40/-4О) | 579 | 272 | 47,2 |