Сильфонный компенсатор Belman

| DN | Маркировка | Коэфф-т жесткости | Осевое удлиннение +/-AX | Эффектив. площадь см2 | Внеш. диаметр мм | Строит. длина мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | AXYSS 0015-035-6 | 32,4 N/mm2 | 10/35 | 7,0 | 32,0 | 240 |
| 20 | AXYSS 0020-035-6 | 32,4 N/mm2 | 10/35 | 7,0 | 38,0 | 240 |
| 25 | AXYSS 0025-035-6 | 24,3 N/mm2 | 10/35 | 11,2 | 48,3 | 265 |
| 32 | AXYSS 0032-035-6 | 28,3 N/mm2 | 10/35 | 16,7 | 60,3 | 300 |
| 40 | AXYSS 0040-035-6 | 38,4 N/mm2 | 10/35 | 26,5 | 77,0 | 300 |
| 50 | AXYSS 0050-035-6 | 38,4 N/mm2 | 10/35 | 26,5 | 77,0 | 300 |
| 65 | AXYSS 0065-025-6 | 54,7 N/mm2 | 25/25 | 58 | 76,1 | 325 |
| 80 | AXYSS 0080-025-6 | 67,5 N/mm2 | 25/25 | 79 | 88,9 | 330 |
| 100 | AXYSS 0100-025-6 | 97,2 N/mm2 | 25/25 | 128 | 114,3 | 325 |