# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ОЭКДМ К

Наименование Производительность по воздуху м3/ч Диаметр, мм Высота, мм Масса, кг Циклон ОЭКДМ К-8 1900-2300 800 2450 76 Циклон ОЭКДМ К-10 2700-3300 1000 3115 170 Циклон ОЭКДМ К-12 3860-4730 1200 3780 263 Циклон ОЭКДМ К-14 5520-6750 1400 4315 363 Циклон ОЭКДМ К-16 6200-8000 1600 4915 473 Циклон ОЭКДМ К-18 8000-10500 1800 5565 629 Циклон ОЭКДМ К-20 9800-12900 2000 6150 1060 Циклон ОЭКДМ К-22 11600-15200 2200 6505 1280 Циклон ОЭКДМ К-24 14100-18550 2400 7295 1350 Циклон ОЭКДМ К-30 22150-28500 3000 9160 1650