# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ УЦМ-38

| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклон УЦМ-38-250 | 170 – 230 | 250 | 825 | 13 |
| Циклон УЦМ-38-300 | 240 – 300 | 300 | 980 | 17 |
| Циклон УЦМ-38-350 | 340 – 400 | 350 | 1135 | 22 |
| Циклон УЦМ-38-400 | 430 – 520 | 400 | 1290 | 28 |
| Циклон УЦМ-38-450 | 540 – 650 | 450 | 1445 | 35 |
| Циклон УЦМ-38-500 | 670 – 800 | 500 | 1600 | 41 |
| Циклон УЦМ-38-550 | 820 – 1000 | 550 | 1755 | 49 |
| Циклон УЦМ-38-600 | 970 – 1160 | 600 | 1910 | 56 |
| Циклон УЦМ-38-650 | 1130 – 1360 | 650 | 2065 | 66 |
| Циклон УЦМ-38-700 | 1320 – 1600 | 700 | 2220 | 76 |
| Циклон УЦМ-38-750 | 1520 – 1830 | 750 | 2375 | 90 |
| Циклон УЦМ-38-800 | 1730 – 2070 | 800 | 2530 | 105 |
| Циклон УЦМ-38-850 | 1940 – 2330 | 850 | 2685 | 125 |

Примечание: характеристики указаны на одиночные циклоны. Возможно изготовление групповых циклонов.