Основные характеристики шаровых кранов 11С67п

| ДУ, мм | РУ, Мпа | Рис, № | Тип подсоединения к трубопроводу: ф - фланцевый, п - под приварку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Размер, мм |
|  |  |  |  | L | Вес, кг | D | D1 | D2 | d | d1 |
| 15 | 1,6 | 1 | Ф | 108 | 2,1 | 95 | 65 | 47 | 14 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 130 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 130 | 2,0 | --- | 21х3 |
| 20 | 1,6 | 1 | Ф | 117 | 2,8 | 105 | 75 | 58 | 14 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 150 | 2,9 |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 150 | 2,2 | --- | 26х3 |
| 25 | 1,6 | 1 | Ф | 127 | 4,0 | 115 | 85 | 68 | 14 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 160 | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 160 | 3,0 | --- | 33х4 |
| 32 | 1,6 | 1 | Ф | 140 | 5,5 | 135 | 100 | 78 | 18 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 180 | 6,1 |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 180 | 4,6 | --- | 42х5 |
| 40 | 1,6 | 1 | Ф | 165 | 7,5 | 145 | 110 | 88 | 18 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 200 | 8,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 200 | 6,3 | --- | 50х5 |
| 50 | 1,6 | 1 | Ф | 180 | 10,0 | 160 | 125 | 102 | 18 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 250 | 11,7 |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 230 | 8,5 | --- | 60х5 |
| 65/50 | 1,6 | 1 | Ф | 200 | 12,0 | 180 | 145 | 122 | 18 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 270 | 13,8 |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 290 | 11,0 | --- | 76х5 |
| 80 | 1,6 | 1 | Ф | 210 | 15,0 | 195 | 160 | 133 | 18 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 280 | 17,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 310 | 13,4 | --- | 89х6 |
| 100/80 | 1,6 | 1 | Ф | 230 | 19,0 | 215 | 180 | 158 | 18 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 300 | 20,0 | 230 | 190 | 158 | 22 |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 350 | 15,7 | --- | 108х6 |
| 100 | 1,6 | 1 | Ф | 230 | 23,0 | 215 | 180 | 158 | 18 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 300 | 25,0 | 230 | 190 | 158 | 22 |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 350 | 19,0 | --- | 114х7 |
| 125/100 | 1,6 | 1 | Ф | 255 | 30,0 | 245 | 210 | 184 | 18 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 325 | 34,0 | 270 | 220 | 184 | 26 |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 400 | 24,0 | --- | 140х7 |
| 150/100 | 1,6 | 1 | Ф | 280 | 37,0 | 280 | 240 | 212 | 22 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 350 | 45,0 | 300 | 250 | 212 | 26 |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 480 | 32,0 | --- | 168х8 |
| 150 | 1,6 | 1 | Ф | 280 | 47,0 | 280 | 240 | 212 | 22 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 350 | 53,0 | 300 | 250 | 212 | 26 |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 480 | 44,0 | --- | 168х8 |
| 200/150 | 1,6 | 1 | Ф | 330 | 57,0 | 335 | 295 | 268 | 22 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 400 | 68,0 | 360 | 310 | 278 | 26 |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 600 | 56,0 | --- | 219х8 |
| 200 | 1,6 | 1 | Ф | 330 | 78,0 | 335 | 295 | 268 | 22 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 400 | 84,0 | 360 | 310 | 278 | 26 |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 600 | 76,0 | --- | 219х8 |
| 250/200 | 1,6 | 1 | Ф | 450 | 98,0 | 405 | 355 | 320 | 26 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 450 | 110,0 | 425 | 270 | 335 | 30 |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 730 | 106,0 | --- | 273х10 |
| 250 | 1,6 | 1 | Ф | 450 | 140,0 | 405 | 355 | 320 | 26 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 450 | 155,0 | 425 | 270 | 335 | 30 |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 730 | 140,0 | --- | 273х10 |
| 300/250 | 1,6 | 1 | Ф | 500 | 150,0 | 460 | 410 | 370 | 26 | --- |
|  | 2,5 |  |  | 500 | 165,0 | 485 | 430 | 390 | 30 |  |
|  | 2,6 2,5 | 3 | П | 850 | 160,0 | --- | 324х12 |